## Slide 1: GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS 2013
Testvérvárosi kapcsolat létrejötte Gyergyószentmiklós-Kiskunmajsa: 1993

## Slide 2: 2013. február 8-10 Nyitókonferencia
Általános irányelvek – az EU energia politikája
I. Gyergyószentmiklós bemutatása - energetikai szemmel
II. Románia
- kormányzati energiastratégiai elképzelések - országos szintű tervek megújuló energiaforrások tekintetében - megújuló cselekvési terv. ( 2020-ra Románia országos szintű energia felhasználásából mennyit vállalt be megújuló energiákból, ebből mennyi a szél, nap, biomassza, biogáz, stb..)
III. Gyergyószentmiklós és a gyergyói medence – lehetőségek megújuló energiaforrások területén( geotermia, nap, szél, stb..)
IV. Beruházások - önkormányzati, vállalkozói, és lakossági szinten
V. Jövőbeni elképzelések ezen a területen

## Slide 3: Romániai célkitűzések, az Európai Uniós stratégiák szerint 2013-, 2020-, 2030-
Chart: Újrahasznosítható energiaforrások (%)
| az Európai Uniós stratégiák szerint 2013-, 2020-, 2030-ban | Év | 2005

Románia | 17.8 | 24
EU átlag | 8.5 | 20

## Slide 4: Általános irányelvek
az EU energiapolitikai törekvései az Európai Tanács által 2010 júniusában „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” címmel közreadott dokumentumban is központi szerepet kapnak.
az EU az energiaügy és az éghajlatváltozás területén nagyra törő célokat tűzött maga elé:
  2020-ig 20%-al kívánja csökkenteni az üvegházhatást okozó gázkibocsájtások mennyiségét
  20%-al kívánja növelni a megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányát
  20%-al kívánja javítani az energiahatékonyságot

## Slide 5: Energiahatákonyság növelésnek lehetőségei Gyergyószentmiklóson
Gyergyószentmiklóson olyan lehetőségeket kell találni, amelyekkel gazdaságosan, környezetbarát módszerrel lehet előállítani energiát
A lehetőségek megtalálásához befektetőkre van szükség, ill. kiemelt fontosságú a szakemberképzés is
Partnerkapcsolatok kialakítása - jó példák elsajátítása
Konferenciák szervezése – lehetőségek megtalálása
EU-s finanszírozások kiaknázása mind szakemberképzés mind pedig megvalósítások terén

## Slide 6: Energiahatékonyság növelésnek lehetőségei Gyergyószentmiklóson
Gyergyószentmiklós és környéke újrahasznosítható energiaforrás adta lehetőségei
  Fahulladék alapú biomassza: fűtésrendszer működtetésre
  Napenergia: villamos energia és melegvíz előállításához
  Szélenergia
  Vízenergia
  Esetlegesen geotermikus energiaforrás felhasználása
Gyergyószentmiklós energia megtakarítási és hatékonyság növelési lehetőségei mint kiegészítés:
  Tömbház szigetelés
  Belső fűtéshálózatok korszerűsítése
  Közvilágítás korszerűsítése
  Közlekedés átszervezése

## Slide 7: Energiahatákonyság növelésnek lehetőségei Gyergyószentmiklóson
Gyergyószentmiklósi programok, lépések az energiafelhasználás terén:
  Központi fűtésrendszer korszerűsítése: fűrészkorpa tüzelőanyagú, 6 MW-os központifűtés kazán üzembe helyezése egy tömbháznegyed központifűtés rendszerének felújításával, 2003-tól kezdődően (Dán Kormányprogram)
  Gyergyószentmiklós többi tömbháznegyedének központifűtéshálózatára a korszerű vezetékrendszer megteremtése 2005-tól kezdődően (Belügy és Közigazgatási Reformok Minisztériuma)
  Fa őrlemény tüzelőanyagú, 3 MW és 9 MW-os központifűtés kazán üzembe helyezése a meglévők mellé, két tömbháznegyed központifűtés rendszerének felújításával, 2009-tól kezdődően (magán befektető)
  Közvilágítási világítótestek cseréje az egész városban 2009-ben (magán befektető)
  Tömbházszigetelési program elindítás (két tömbház) 2009-ben (Vidék és Turisztika Fejlesztési Minisztérium)
  Napkollektorok szerelése hét közoktatási intézmény tetejére melegvíz előállítás céljából 2010-tő (Környezetvédelmi Alap)
  Szélenergia felhasználására a mérési adatok gyűjtése 2012-től (Magán befektető)
  Vízenergia felhasználásának felmérése

## Slide 8: Energiahatákonyság növelésnek lehetőségei Gyergyószentmiklóson
Napkollektoros program
Az önkormányzat 2011-ben a város több iskolájára szerelt fel napkollektorokat (7 épület)
A projekt összköltsége 500 ezer lej, amiből 385 ezer lej a környezetvédelmi alapból származott

## Slide 9: Energiahatákonyság növelésnek lehetőségei Gyergyószentmiklóson
2. Távhőszolgáltatás
Az első biomassza alapú távfűtő központ: 2004
Előnyei: gazdaságos méretarány, megújuló energiaforrás, ideális tüzelőanyag beszállítási körzet nagyság (max 50 km), munkahelyteremtés, civil közreműködés, korszerű távfűtés, stb.
Hátrány: ha a faapríték sokat áll, erjedni, rothadni kezd, feldolgozása is időbe telik, nedvességtartalma erősen befolyásolja a fűtőértékét
Az I. fűrészporral működő hőközpont a város Forradalom negyedében 500 tömbházlakás, 15 magánház, 4 iskola és a korház fűtését és melegvíz ellátását biztosította.
A kazán termikus teljesítménye: 6 MW-t volt.
A beruházás költsége: 2, 2 millió euro - ennek 45%-át a Dániai Környezetvédelmi Minisztérium finanszírozta

## Slide 10: Távhőszolgáltatás folyt.
Ezzel a város hőellátása 80 %-ban biomassza alapuvá vált, valamint a város legnagyobb negyedének a Bucsin negyednek távhő -rekonstrukciója is megvalósult
Az új 9 Mw hőteljesítményű biomassza blokk létesítésével a meglévő 12 MW fűtőművi teljesítményt 21 MW-ra növelték.
Jelenleg 4000 lakossági fogyasztó és 30 intézmény fűtését biztosítják
Gázt szinte egyáltalán nem használnak, csak akkor ha az egyik kazán meghibásodik, vagy túl hideg van
A termelt hőt egy gerincvezetéken juttatják el a tömbházakba és a hálózatra csatlakozott magánlakásokba.
Az acélcsövek szigetelve vannak poliuretán habbal és polietilénnel, hőveszteségük pedig nagyon alacsony

## Slide 11: Tömbházszigetelés
3. Tömbházszigetelés
Városunkban csak 2 tömbház van leszigetelve, alig néhány lakószövetség alakult meg
2012 október végén a kormány sűrgösségi kormányrendelettel módosította a 2009/18-as, a tömbházak hőszigetelésére vonatkozó kormányrendeletet, melynek értelmében EU-s alapokból, az önkormányzatok és a lakosság támogatásával finanszírozzák a tömbházak hőszigetelését, az energiai auditot, a tömbházak technikai felmérést (költségek 60%át az EU Strukturális és Kohéziós Alapjaiból, állami költségvetésből finanszírozzák, 40 % az önkormányzatok és a lakószövetségek hozzájárulása
Tömbházszigetelési program
A Turisztikai és Vidékfejlesztési Minisztérium 2013-ra 10 millió lejt (kb. 2,3 millió Euró) hagyott jóvá, de csak az elkezdett építkezésék folytatására. Új projektek elindítását nem kezdeményezi. Az elkezdett projektek befejezéséhez kb. 4 milliárd lejre (kb. 9,14 millió Euró) lenne szükséges. A programok további folytatása és újak elkezdése a 2014-es költségvetés lehetőségei szerint fog történni.

## Slide 12: Tömbházszigetelés folyt.
372/2005-ös Törvény 10-es Cikkelye „Az épületek energetikai teljesítményével kapcsolatosan” előírja - 1.000 m2 -nél nagyobb lakófelületű épületek Urbanisztikai Bizonylatának a kiállításánál be kell foglalni az építkezési engedélyeztetéshez egy műszaki-, energetikai- és környezetvédelmi megvalósíthatósági tanulmányt arra, hogy milyen alternatív energiatermelő egységgel lesz ellátva az épület.
Például: helyi működtetésű újrahasznosítható energiával működő központi fűtéssel,vagy együttes elektromos áram – fűtés termelő egységgel, tömbház vagy egyben a tömbház negyed fűtés vagy hűtés rendszerén működik, hőszivattyúval működik-e?

## Slide 13: Közlekedés
A közlekedési energiafogyasztásért első sorban a személygépjármű forgalom a felelős – ezeknek a tömegközlekedéshez képest 6x akkora energia és káros anyag kibocsátásuk van
A városban a forgalom zsúfoltsága a személygépkocsi forgalomnak köszönhető. Tömegközlekedés nem számottevő, viszont óránként van buszjárat a város két vége között, a környező falvakra is több alkalommal járnak buszok
Kerékpáros utak nincsenek

## Slide 14: Közvilágítás
1200-1250 db nátrium lámpa biztosítja az utcai világítást Gyergyószentmiklóson (50 w-tól 250 w-os lámpák) A világítás értéke 61.540 Kwh/hó napi 12 órával számolva
a nagynyomású nátriumlámpák a legnagyobb számban használt fényforrások a közutak, parkolók, közterek, stb. világítására
energiatakarékosak, hosszú élettartamúak

## Slide 15: Szélfarm
A 2-3 MW-os szélerőművekből álló szélfarm létesítésének előkészítése érdekében 2010 óta mérik a szelet Gyergyószentmiklós környékén 810 méter magasban.
A műszercsoportot a jellemzően zord téli körülményekhez választották, amelyet fűteni is lehet, így a csapadék nem fagyhat rá az érzékeny berendezésre.
A műszerek fűtéséhez szükséges elektromos áramot kis napelem és szélgenerátor, akkumulátoron keresztül szolgáltatja.
A Pongrác-tetőn (1250 m) 2010 óta mérik a szél irányát és sebességét, a levegő páratartalmát, hőmérsékletét, valamint a légnyomást. Az eredmények megfelelőek, így a Gyergyószentmiklóstól több mint tíz kilométerre lévő tetőn szélerőmű park épülhet.

## Slide 16: Szélfarm folyt.
Az Oco-Vint Kft. jelenlegi tervei szerint 12 erőművet építene.
Pongrác-tető - 80 méter magas mérőtorony - adatrögzítő naponta továbbítja az adatokat a gödöllői székhelyű Szent István Egyetem oktatójának, Dr. Schrempf Norbert egyetemi docensnek, további feldolgozásra.
Az eddig gyűjtött adatokat kiértékelve, az eredmények azt mutatják, hogy a Pongrác-tető gerince alkalmas a tervezett szélerőmű park telepítésére.
Ez idáig 12 erőmű elhelyezését készítették elő, a többi helyszín tekintetében még nem sikerült a tulajdonviszonyokat tisztázni. Egy-egy szélerőmű esetében tulajdonképpen csupán öt-öt ár helyigényről van szó. A magyarországi tulajdonos további 2 mérőtorony felállítását tervezi a közlejövőben
A tervek szerint, a szél mozgási energiáját felhasználó generátorok együttes teljesítménye 24-36 MW lehetne, a választott típustól függően. A mérőtoronynál napi ellenőrzés és karbantartás folyik. A társaság az Országos Energia Szabályzó Hatósággal folyamatosan tárgyal, a termelhető villamos energia értékesítési lehetőségéről.

## Slide 17: Románia energiapolitikája
Románia energiapolitikája az E.U. csatlakozás után
2007 január 1. : Románia az EU teljes jogú tagja lett
A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló irányelvek kidolgozása – az EU előírásokkal összhangban
Vízerőművek részaránya a villamos energia termelésben: 30-34 %, de a nap-. szél- és geotermikus energia, valamint a biomassza részaránya elenyésző volt

## Slide 18: Románia energiapolitikája Jelenlegi helyzet
vízenergia : 30-34 % -át adja a villamos energia termelésének, de ebből 95 % nagy vízerőművekben,
ugyanakkor a napenergia, .geotermikus energia, valamint a biomassza részaránya elenyésző
Jelenleg törpe vízerőművek építésének programja zajlik
biomassza : Fűtőerőművek : Gyergyószentmiklós, Szentegyháza, Vatra Dornei, Bodzaforduló – Dán
kooperáció, Suceava
szélenergia: a kezdetekben 7 erőmű : Ploiesti , 660 kW (Vestas-Dánia), elköltöztetve Tulcea megyébe, Borgói hágó 250 kW (Fuhrlander – Németország), Baia - Tulcea megye, Fekete tenger partja, 2 Moldova –Botosani megye, Tordatúr –Kolozs megye – kudarc, 2010-tıő ugrásszerű fejlődés !!!
Összesen: 7 MW( 2008), 14 MW (2009), de 2010 végére 462 MW, 2011 végén 982 MW, a legújabb adatok szerint 2012 áprilisában már túlhaladta az 1000 MW-ot (1140 MW)
napenergia :szigetüzemű PV, hálózatra termelő PV, napkollektorok HMV előállításra, igen kevés az
adottságokhoz viszonyítva
geotermikus energia:nyugati országrész – Arad –Nagyvárad –Szatmárnémeti vidékén, fóliaházak fűtése, lakóházak fűtése, termálstrandok
E.U. felé vállalt célkitűzés: 2010-re 33% a villamos energia termelésből megújuló forrásból származik- ezt az ország teljesítette. 2012 végére a prognózis : 2000 MW beszerelt teljesítmény megújuló forrásból (szélenergia és jelentős fotovillamos beszerelt teljesítmény is : 100 MW

## Slide 19: Románia energiapolitikája
2010-es adatok szerint a Zöld bizonylatok összes forgalma 561 MW teljesítményre, illetve 676.606 Mwh energia termelésre a következőképpen oszlott meg:
  Vízenergia: 40,3 %
  Szélenergia: 43,2 %
  Biomassza: 16,6 %
2011-ben a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia az éves termelés 35,2%-át tette ki, összesen 20,2 TWh értékben.
  Ebből vízenergiából származik 74% (beleértve a 10 MW feletti nagy erőműveket is, amelyek nem szerepelnek a zöld bizonylatokra jogosultak között), szélenergiából 22%, biomasszából pedig 4%.

## Slide 20
Romániai célkitűzések, az Európai Uniós stratégiák szerint 2005 – 2030 évekre (a teljes újrahasznosítható energiára)
2005: A teljes energia fogyasztásra az újrahasznosítható energiából nyert rész 17,8% volt 2005-ben.
2020: Az elvárások szerint 24% lesz (Az EU átlaghoz képest, ami: 8,5% (2005) és 20% (2020) )

## Slide 21
2030-as elvárások szerint: A szükséges villanyáram és a fűtés hő előállításához, el kell terjedjenek az újrahasznosítható energiaforrásokra épülő környezetkímélő technológiák.

## Slide 22: A megújuló energiaforrások becsült potenciálja Romániában
Chart: 
| Biomasa 65 % | Eolian 17 % | Solar term. 12 % | Solar fotovol. 1% | Microhidro 4 % | Geotermal 1 %
A megújuló energiaforrások becsült potenciálja Romániában | 65 | 17 | 12 | 1 | 4 | 1

## Slide 23: A megújuló energiaforrások regionális eloszlása Romániában
8 földrajzi régió :
I – Duna Delta: (napenergia, szél );
II – Dobrudzsa: (nap, szél);
III – Moldova: (mikro-hidro, nap, biomassza);
IV – Kárpátok : (biomassza,mikro-hidro, szél);
V – Erdélyi Fennsík: (mikro-hidro, biomassza);
VI – Nyugati Alföld: (geotermikus energia, szél);
VII – Szubkárpátok : (biomassza, mikro-hidro);
VIII – Déli Alföld: (biomassza, nap-, geotermikus
energia).

## Slide 24: A megújuló energiaforrások elméleti potenciálja Romániában
Napenergia: 40.000 TJ/év, amiből csak 140 TJ/év hasznosított. Az éves besugárzott energia nagysága: 1100-1300 kWh/m2, a napsütéses órák száma a Fekete-tenger partvidékén eléri a 2300h/év értéket
Szélenergia: 100.000 TJ/év, a hasznosítás az utolsó 3 évben nagy fellendülést mutatott, pl. a Fântânele-i szélenergia park (beruházó: CEZ –Csehország) beszerelt teljesítménye 337 MW(2011), tervezett teljesítménye 600 MW . A szélerőművek elméleti potenciálja becslések szerint 14000 MW, ebből műszakilag és gazdaságilag kiaknázható 4000 MW. 2010-ben az előállított villamos energia 1,7 %-a származott szélerőművekből, a prognózisok szerit 2012 végére 7.5 % érhető el.
A biomassza a legjelentősebb Románia megújuló energiaforrásai közül, 2005-ben a primér energiafogyasztás 2,7%-át, a fűtésre felhasznált energia 10,6%-át adta. A hasznosított évi biomassza hozzájárulása a primér energia fogyasztáshoz 40.000 TJ/év
A geotermikus energia becsült potenciálja 5300 TJ/év, 2005-ben a hasznosított geotermikus energia
1100 TJ/év volt, elsősorban a z 55-105 Celsius fokos hévizek távfűtésre történő felhasználása révén
A törpe vízerőművek (mikrohidro) műszakilag kiaknázható potenciálja 1100 MW-ra becsült, ami 3600 GWh/év enrgiatermelésnek felel meg

## Slide 25: Románia napenergia térképe

## Slide 26: Szakirodalom
MESZ 2012 Nemzetközi Tudományos Konferencia Budapest 2012.10.04
„Megújuló energiaforrások széleskörű hasznosítása – Romániai helyzetkép 2012”
http://www.e-met.hu/files/cikk2661_11_Vallasek_20121004.pdf
www.afm.ro
www.mmediu.ro
www.revosolar.ro
www.suninstal.ro